## Slide 1
SYSTEM DESIGN & IMPLEMENTATION
网络流量检测管理系统
设计与实现
2026年05月18日
答辩人：郭子谊
导师： 范 伟
职称： 副教授

## Slide 2
目录概览
系统概述与背景研究
系统关键技术分析
系统需求与总体设计
系统详细设计与实现
系统测试与总结展望

## Slide 3
SYSTEM OVERVIEW & RESEARCH
系统概述与背景研究

## Slide 4
项目背景与意义
开发调试与安全观测需求增长
Web应用复杂度提升，代理系统需超越转发，提供实时监控、策略配置与抓包留存等综合能力。
传统工具在可视化流量管理上的局限
现有工具内部链路复杂，且没有直观的网关管理；在可视化集中管理方面存在明显不足。
本课题的工程实践价值
设计可视化网络代理管理系统，集成代理转发、实时观测与抓包分析，用户管理，安全网关
GOAL
系统目标
●
代理转发
●
实时观测
●
抓包分析
PROJECT CONTEXT
●
行为管理

## Slide 5
国内外研究现状
网络代理与抓包工具发展现状
成熟工具功能全面但复杂：。现有成熟代理工具（如Fiddler、Charles）已具备请求查看、规则匹配、证书管理、响应改写、日志分析等完整功能，在开发与测试中价值显著
存在功能单一和学习成本：Charles等工具没有集成用户管理的功能不适合运维平台，且有一定学习成本。Nginx 是反向代理工具，正向代理能力不足。
本系统的定位与设计重点
聚焦代理核心链路集成运维功能一体：重点在于实现代理转发、路由匹配、实时监控与数据留存的工程化整合与可视化呈现。便于用户能够可视化管理网络流量
Web化运维控制台发展现状
从命令行到可视化控制台的演进：随着系统数据规模增长，运维工具逐渐从命令行输出转向Web化控制台，以提供更直观的实时状态监控与管理界面。

## Slide 6
SYSTEM ARCHITECTURE DESIGN
系统总体设计
构建高效、安全的网络流量检测体系，详细解析系统核心需求与总体架构，实现全方位的网络监控与管理。

## Slide 7
系统总体架构设计
🌐
客户端请求
分流/解析
⚙️
责任链处理
转发/记录
🖥️
目标服务器
配置读写通过 REST API，实时流量/日志通过 WebSocket 推送
🖥️
前端控制台
Vue 3
状态监控
日志查看
代理接入层
监听HTTP/HTTPS端口，区分并分发普通请求与CONNECT隧道。
代理核心层
维护请求上下文，执行责任链（访问控制、路由、统计），管理连接生命周期。
控制服务层
提供配置REST API、WebSocket实时推送、静态资源及抓包下载。
对象存储层
基于MinIO，流式存储MITM捕获的大体积请求体与响应体。
责任链模式
拆分处理逻辑（路由、统计、抓包）为独立节点，按序执行，降低耦合度
观察者模式
WebSocket Hub根据前端订阅主题，定向推送流量、连接、日志变更信息
适配器模式
使用函数适配器，自实现接口。增强模块灵活性，易扩展性
协作机制与数据流转
关键功能
上网行为管理
用户管理，安全网关
网络流量分析
流量监控，流量分析，规则路由

## Slide 8
WebSocket实时通信技术
实时数据推送架构
核心机制：后端采用观察者模式，通过WebSocket Hub管理前端连接与主题订阅。
数据分流：根据订阅主题（如流量、连接、日志、抓包记录），将实时运行数据精准推送至不同前端页面。
关键技术实现
连接管理：控制服务处理连接认证与协议升级，建立双向通信通道。
批量推送优化：使用批次打包发送和计时器定时发送，显著减少发送次数减少前端压力。同时保证数据全部送达前端

## Slide 9
代理核心与转发流程
责任链模式
请求处理链：控制与路由
响应处理链：统计与记录
CONNECT处理链：策略决策
一. http非MITM模式

## Slide 10
代理核心与转发流程
责任链模式
请求处理链：控制与路由
响应处理链：统计与记录
CONNECT处理链：策略决策
二. 隧道透传

## Slide 11
代理核心与转发流程
三. tls证书生成
动态证书链路
X.509
01
识别 Host
02
生成同名 X.509 证书
03
CA 签名并续接握手
代理拿到目标域名后，临时生成
同名 X.509 站点证书，并由内置
CA 私钥签名。客户端信任本地
CA 后继续 TLS 握手，后续流量
在代理端透明解析、记录与转发。
透明解析 | 加密会话 | 高效转发
代理静态证书生成流程结构图
HTTPS 代理证书从初始化到握手复用的控制链路
1
初始化 CA 根证书
生成根证书并加载本地信任入口
2
域名证书签发
按目标 Host 动态生成站点证书
3
浏览器信任链
客户端通过本地 CA 完成校验
4
代理握手复用
后续 HTTPS 会话复用证书能力

## Slide 12
代理核心与转发流程
四. MITM 中间人
将捕获的请求体和响应体通过管道同时上传到存储服务器
流程要点
01
双向解密转发
代理在授权场景下分别维护客户端与目标服务器的 TLS 会话。
02
管道旁路上传
请求体、响应体边转发边写入存储，降低代理主链路阻塞。
03
元数据实时回显
会话、方法、状态码和耗时通过 WebSocket 推送至控制台。
TLS 嗅探

## Slide 13
代理核心与转发流程
核心功能： 在授权测试环境中，通过MITM（中间人）方式对HTTPS流量进行明文解析与留存，结合对象存储解决大文件抓包的内存压力问题。
1. 抓包内容与数据结构
为请求-响应注册hook，读取头部信息包含会话ID、方法、URL、状态码、耗时、头部及大小等元数据。
元数据通过WebSocket实时推送至前端控制台展示。
请求体与响应体（BodyCapture）作为可能的大对象，不直接推送，仅记录其在对象存储中的状态。
2. 对象存储集成
目的：流式存储MITM捕获的请求体与响应体，优化内存占用，免大文件长时间占用代理进程与浏览器内存。
实现：已知长度数据通过管道流式上传；未知/分块数据先写入临时文件后上传。前端通过/api/storage/download接口生成直链下载。
3. 设计优势
内存友好：元数据与大对象分离，保障系统在高频、大流量抓包场景下的稳定性。
观测与留存平衡：前端实时观测流量细节，后端持久化存储完整内容，便于事后分析。
维护性强： 流程统一 ，MITM解析、流量统计、存储上传均通过责任链模式集成于代理转发主流程。
五. 对象存储.
存储链路闭环
1
Hook 注册
提取请求-响应元数据
2
流式上传
Body 写入 MinIO 对象存储
3
下载分析
接口生成直链用于回溯
轻量元数据(推送) + 持久化

## Slide 14
连接管理
连接生命周期统一管理
实时在线、历史留存与短连接观察在同一数据模型内完成。
01
在线连接
记录活动连接状态，支持前端实时刷新和主动管理。
02
墓碑机制
短连接关闭后保留观察窗口，避免瞬时连接无法追踪。
03
字段筛选
按状态、目标、用户和时间维度区分历史连接与实时连接。
生命周期阶段：活动登记 / 状态快照 / 关闭标记 / 墓碑保留 / 定时清理

## Slide 15
流量监控与访问控制
实现机制
责任链模式
保证系统的灵活性，模块可插拔。集成不同功能
设计优势
低侵入性
可观测性
可扩展性
一. 责任链模式
触发方式
三种触发方式：
1. 注册HTTPS/CONNECT Hook，动态切换传输通道。
比如对于MITM不支持的ssh协议，可以动态使用隧道透传。 避 免 解析失败。极大增加我们系统的可扩展性。通过connect Hook完成端口确认，分支切换,流量嗅探，代理逻辑处理，理论上可以支持任何协议的代理
2. req Hook请求过滤器：对匹配成功的，请求的数据包进行预处理。比如：增加身份验证字段，自定义编码类型，统计上行流量等
3. resp Hook 响应过滤器 ：对匹配成功的，响应数据包进行后处理。比如：返回403forbidden，修改响应头，统计下行流量等
责任链处理流程
按照协议识别、Hook 匹配、策略执行、结果回写的顺序完成流量治理。
01
请求进入代理
统一接收 HTTP / HTTPS / CONNECT 流量，完成连接上下文初始化。
02
协议与通道识别
根据端口、CONNECT 信息与解析结果，判断走 MITM 解析或隧道透传。
03
Hook 节点匹配
按 req / resp / connect 节点顺序匹配过滤器，动态挂载处理逻辑。
04
策略执行与记录
完成鉴权、拦截、改写、编码和上下行流量统计，回写处理结果。
链式解耦
动态分支
统计闭环

## Slide 16
流量监控与访问控制
二. 流量监控
隧道模式统计和非隧道模式统计略有不同。
发hook绑定。我们要手动添加计数器因为是透传，不存在过滤器，所以不触
通过过滤器来完成计数器绑定
隧道：在 TCP 上下文累计字节
隧道透传
非隧道透传

## Slide 17
流量监控与访问控制
三. 访问控制
通过 Connect Hook、过滤器。完成访问控制，支持目标主域名、域名正则、IP 三种匹配模式。
Connect Hook：通过判断connect请求头第一层过滤。
过滤器：通过过滤器绑定访问控制器。第二层过滤。
控制策略
第一层：CONNECT Host/IP 快速拒绝
第二层：责任链精细匹配
结果：返回 403 或断开连接
双检查机制
第一层
第二层

## Slide 18
用户管理
一. IP管理

## Slide 19
用户管理
一. IP管理
将 IP 统一保存到连接记录中，命中规则时通过上下文定位会话并完成断连。
Connect Hook：通过判
断connect请求头第一层过滤。
过滤器：通过过滤器绑定访问控制器。第二层过滤。
断连闭环
识别来源 IP 并写入上下文
规则命中后定位 Session
调用连接关闭并清理记录
第一层
第二层
双检查机制

## Slide 20
用户管理
一. IP管理
IP 管理能力
来源识别：XFF / X-Real-IP
连接绑定：ClientIP 写入上下文
规则命中：黑名单优先拦截
主动断连：按 IP 清理连接
管理方式
1. 在线提示
直观的在线视觉效果
2.连接控制
封禁任何用户，断开任何连接。易操作

## Slide 21
用户管理
二. 用户流量统计
统计口径
维度：ClientIP + Host
ClientIP用户总流量 +单个Host访问流量统计
指标：上行、下行、总字节
触发：读写阶段实时累计
推送：定时快照给控制台
多维度统计
维度一
根据ClientIP 统计用户总流量
维度二
根据每个目标host进一步细分流量

## Slide 22
路由管理
一. 普通路由
通过transport连接池复用出站通道，为每个目标维护单独连接池，减少重复建连开销，提升普通代理转发效率。
优势：连接复用对短连接友好
劣势：存在应用层开销
普通路由要点
完成通道选择
连接池复用已绑定出站
后续请求直接沿通道转发
连接池机制

## Slide 23
路由管理
二. 隧道路由
建立二级隧道继续透传，连接建立后只负责两端字节转发。
优势：没有应用层开销，适合长时间流式传输
劣势：频繁请求因为没有连接池复用会导致开销增加
隧道路由要点
建连前完成域名/IP 判断
建立后不再解析业务内容
适合 HTTPS CONNECT 场景
隧道机制

## Slide 24
日志管理
结构化收集访问，按关键词分类
日志链路
统一入口：收敛业务日志
解析分类：级别、会话、正文
批量推送：降低刷新压力
日志分类
日志推送
批量推送，定时刷新

## Slide 25
高级设置
配置价值
保留编码格式：提升转发保真度，代理不主动解压响应。
禁止解析 Header ：保留原始 Header Key 大小写，适配特殊服务端。
保留自定义 Header ：保留代理侧附加响应头，便于调试与联动。
隧道维持： HTTP/1.1 长连接复用，提升非隧道代理性能。

## Slide 26
前端控制台实现
架构与技术栈
核心框架：Vue 3 组件化模型
状态/路由：Pinia + Vue Router
实时通信：WebSocket 数据推送
数据可视化：Chart.js 实时速率曲线
性能优化：虚拟滚动组件渲染大型列表

## Slide 27
SYSTEM TESTING & FUTURE OUTLOOK
系统测试与
总结展望

## Slide 28
主流消费级基准
采用 Intel i7-9750H CPU + 16GB 内存 + SSD 系统盘，确保结果具备典型参考价值与可复现性。
专用后端与标准载荷
搭建 HTTP/HTTPS 测试后端（端口 9011/9012），使用 5MB 和100M预生成文件作为标准载荷，稳定评估中型数据包性能。
功能验证
对 HTTP 解析、配置管理、MinIO 流程等模块进行单元测试，确保基础逻辑正确无误。
压力基准测试
测试 HTTP/HTTPS 在不同 MITM 模式下的转发性能，对比已知长度与分块传输的效率差异。
实际测试得：
可以在无网络延时情况下达到2000+ QPS
1GB+ /s的传输速率
在启用MITM后能达到10 QPS ，100 MB+/s的传输速率
资源与稳定性剖析
利用 pprof 采集 CPU/内存剖面，结合 goleak 检查协程泄漏，精准定位性能瓶颈。
内存占用稳定，100M大文件并发测试下，稳定占用10M内存。
测试环境与方法
硬件环境
软件与数据

## Slide 29
系统完成情况
核心功能完备： 实现HTTP/HTTPS代理转发、MITM解析、规则路由及实时流量统计。
工程实践价值： 后端Go高并发设计，前端Vue3 + WebSocket推送，集成MinIO对象存储。
测试验证通过： 经过解析器、配置管理及压力基准测试，功能运行稳定。
局限与展望
功能深化： 扩展HTTP/2、QUIC协议支持，增强规则引擎与多用户权限管理。
性能优化：持久化存储数据，按需灵活存储
INTEGRATION
系统总结与未来展望